## Slide 1: Journée de lancement du projet PHOTOTEX Lille, le 10 Septembre 2019
PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

## Slide 2
9h30 : Présentation du programme Interreg
(E. DELECOSSE - ETI)
10h00 : Projet PHOTOTEX
(S. DESPREZ - Materia Nova)
10h20 : « Confort Thermique : Impact du Couplage des Transferts Thermique et Hydrique » (H. GIDIK - HEI)
10h50 : « Advanced coatings, films and finishes incorporating FIR-emitting powders »
(J. CASPER - Adprotex)
11h20 : « La thermorégulation dans le vêtement de ski »
(S. DUFLOS - FUSALP)
11h50 : « Attentes en matière de thermorégulation »
(N. BODART Petit Bateau)
12h10 : « Principles and Applications of Electrospun Nanofibers »
(Ö. KALAOGLU ALTAN - UGent)
Programme de la journée :

## Slide 3
12h30 : Pause déjeuner
13h30 : Echanges - Discussions
14h00 : Visite des métiers tissés et tricotés à HEI et visite du laboratoire recherche
16h00 : Fin de la journée
Programme de la journée :

## Slide 4
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
4
Le Projet PHOTOTEX

## Slide 5
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
5
Le Projet PHOTOTEX

## Slide 6
PHOTOTEX :
Textiles pour améliorer le confort thermique
Pertes de chaleur
Apports thermiques
Production de chaleur
THERMOLYSE
THERMOGENESE
Température centrale

## Slide 7
Améliorer le confort thermique
Objectif PHOTOTEX : Réguler les pertes par rayonnement
Thèse M. Viallon
Loi de Wien :

## Slide 8
Les applications :
Textiles pour améliorer le confort thermique
Habillement,
EPI
Militaire
Bâtiment
Médical
Matériel de randonnée, …

## Slide 9
Les applications :
Textiles pour améliorer le confort thermique
Habillement,
EPI
Militaire
Bâtiment
Médical
Matériel de randonnée, …

## Slide 10
Les applications :
Textiles pour améliorer le confort thermique
Habillement,
EPI
Militaire
Bâtiment
Médical
Matériel de randonnée, …

## Slide 11
Besoin : le sac de couchage universel

## Slide 12
Des solutions existent …
Fibre 37,5
Matériaux à changements de phase,
« smart gels », …

## Slide 13
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
13
Le Projet PHOTOTEX

## Slide 14
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
14
PHOTOTEX : approche PHOTOnique

## Slide 15
La PHOTOnique en (très) bref …
Cristaux photoniques : structures périodiques composées de 2 (ou plus) matériaux d’indices différents
1D 2D 3D
Les opales

## Slide 16
La PHOTOnique en (très) bref …
Des structures naturelles …
… aux textiles
Morphotex ©
61 couches de nylon/ polyester

## Slide 17
Du domaine visible … à l’infrarouge
PHOTOTEX :
Contrôler le micro-climat avec un textile photonique
Thèse de M. Viallon (IEMN – 2017)
Micro-Climat
Peau
Notes: We are interested in a new generation of polymer membranes able to modify dynamically the optical response of an incident electromagnetic wave by varying its physical nature and geometrical structure.

## Slide 18
Du domaine visible … à l’infrarouge
PHOTOTEX :
Contrôler le micro-climat avec un textile photonique
Thèse de M. Viallon (IEMN – 2017)
Micro-Climat
Peau
Notes: We are interested in a new generation of polymer membranes able to modify dynamically the optical response of an incident electromagnetic wave by varying its physical nature and geometrical structure.

## Slide 19
Facteur d’échelle ai | Période P (µm) | Diamètre D (µm) | Epaisseur h (µm)
a0 = 0.86 | 6 | 4.71 | 3.43
a1 = 1.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0
a2 = 1.29 | 9.0 | 7.07 | 5.14
a3 = 1.43 | 10 | 7.86 | 5.71
a4 =1.57 | 11.0 | 8.64 | 6.28
a5 =1.86 | 13 | 10.21 | 7.43
a6 = 2.14 | 15.0 | 11.78 | 8.57
a1
a0
a2
a3
a4
a5
Réponse spectrale dans le Mid-IR
T
A
R
Variation des paramètres géométriques
T passe de 95% à 65%
R passe de 0% à 15%
A passe de 5% à 20%
Structuration d’une membrane (BCB) :
D = diamètre des trous
P = Periode du réseau hexagonal
h = épaisseur du BCB
BCB: Benzocyclobutène

## Slide 20
Bilan thermique
cv2
Ts
T1
T2
Tamb
cv1
Mise en équation des effets de rayonnement, de conduction et de convection
Modulation de la température de la membrane en fonction de la géométrie:
T = 2.5°C
a1
a0
a2
a3
a4
a5
Tamb = 20 °C
Structurée
Non structurée
Effet de la géométrie
Structuration d’une membrane (BCB) :

## Slide 21
Objectifs du projet PHOTOTEX
Consortium transfrontalier de compétences complémentaires :
Modélisations optiques,
Micro-technologies,
Matériaux composites,
Structuration / fonctionnalisation des surfaces et interfaces,
Techniques de filage et de mise en forme.
Amélioration du confort thermique et hydrique en développant un textile modulant la réflexion IR de manière dynamique.

## Slide 22
1. Membranes micro-structurées :
Benzocyclobutene (absorption faible dans IR)
  Polydimethylsiloxane (essais salle blanche)
  extrapolation sur Polyamide
  insertion dans un multicouche
2. Membranes chargées
  Charges carbonées
  Charges (oxydes) métalliques
3. Membranes auto structurées (contrôle dynamique) :
copolymères avec introduction de polymère thermosensibles
(Polyacrylamides)
Objectif : moduler la réflectivité.
Stratégies envisagées :

## Slide 23
Auto-structuration de membranes
(procédé sol-gel)
Peau
Microclimat.
Structure plane
Structures ridées :
Modification de la réflectivité
Membrane

## Slide 24
Dépôt sol-gel par spin-coating
Dépôt sol-gel par spray-coating
Caractérisation MEB (top view) de dépôt de sol-gel après réticulation
Auto-structuration de membranes
(procédé sol-gel)

## Slide 25
Caractérisation MEB (cross-section) de dépôt de sol-gel après réticulation
Auto-structuration de membranes
(procédé sol-gel)

## Slide 26
Structuration de surface et propriétés optiques dans le domaine de l’infrarouge
Ag : couche active dans le domaine de l’infra-rouge (réflectif)
Substrat : Polyimide
Ag (PVD)
Substrat : Polyimide
Ag (PVD)
Substrat : Polyimide
Ag (PVD)
Sol-gel (ZnO) lisse
Sol-gel (ZnO) structuré
Premiers résultats …
Auto-structuration de membranes
(procédé sol-gel)

## Slide 27
Tokudome, Y., Suzuki, K., Kitanaga, T. & Takahashi, M.
Sci. Rep. 2, 683; DOI:10.1038/srep00683 (2012)
Introduction d’un monomère (NIPAM) thermosensible qui après polymérisation former un un matériau (PNIPAM) thermosensible, qui se structure avec les conditions physiques appliquées
Auto-structuration de membranes
(procédé sol-gel)
Structure dynamique

## Slide 28
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
28
Le Projet PHOTOTEX

## Slide 29
Applications des solutions d’auto-structuration de surface mises en place sur la membrane transposées aux filaments
    Enduction d’une membrane sur le textile
Utilisation de matrice chargées
  Charges carbonées
  Charges métalliques
Matrices à base de polymères stimulo-répondants (polyacrylamides)
Matériaux et structuration des filaments
    Structure dynamique

## Slide 30
Matériaux intelligents, matériaux répondant à des stimulus externes comme le pH, la temperature, lumière et s’expose à une transition chimiques et physiques des propriétés
Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm)
Polymère thermosensible
Faible LCST (32 ⁰C en condition aqueuse)
Incorporation de charges (interaction IR)
=> Technique d’électrofilage de nanofibres de PNIPAM
Matériaux et structuration des filaments :
Electro-spinning
Presentation de Özlem İpek Kalaoglu Altan

## Slide 31
Merci pour votre attention !
Notes: LungInnov

## Slide 32
Matériaux et structuration de membrane
# Structuration de surface
Remplacement de l’utilisation du PDMS par la technologie sol-gel industrialisable